Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Найменування замовника | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
| --- | --- |
| Місцезнаходження замовника | 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 25680355 |
| Назва предмета закупівлі | «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІКАРНЯНОГО ЛІФТА №18061, КОРПУС 5, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3. КОРИГУВАННЯ») [ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)] |
| Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1 робота |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 03126, м.Київ, проспект Любомира Гузара, 3, корпус 5 |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | До 23 грудня 2022 року |
| Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: | Очікувана вартість закупівлі – 1 849 540,00 грн. з ПДВ |
| Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Згідно із технічним завданням (Додаток 1) |
| Дата оголошення | 13-10-2022 |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-10-13-004240-a |

Додаток 1

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІКАРНЯНОГО ЛІФТА №18061, КОРПУС 5, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3. КОРИГУВАННЯ») [ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)]

Технічні, якісні та кількісні вимоги до обладнання

| Характеристики нового ліфта: |  |
| --- | --- |
| - тип ліфта | Пасажирський-лікарняний |
| - вантажопідйомність, кг | 630 |
| - швидкість руху, м/с | 1,0 |
| - кількість зупинок | 3 |
| - кількість дверей шахти | 3 |
| - висота підйому, м | 16,600 |
| - глибина приямку, м | 1,250 |
| висота останнього поверху, м | 3,660 |
| - розміри дверей, мм (ширина, висота) | 1100х2000 |
| - Розміри кабіни (ШхГхВ) | 1400 х 2300 х 2100 |
| - розміри шахти, мм (ширина, глибина) | 2000х2730 |
| - тип кабіни | непрохідна |
| - оздоблення стін кабіни | Нержавіюча сталь |
| - підлога кабіни | зносостійкий ПВХ/ рифлений метал |
| - електроживлення | 380/220В, 3 фази |
| - двері шахти | автоматичні |
| - вогнестійкість ДШ | EI-30 |
| - оздоблення дверей шахти | Нержавіюча сталь |
| - тип шахти | глуха |
| - місце положення шахти | в середині будівлі |
| - розташування машинного приміщення | над шахтою в існуючих габаритах |
| - розташування лебідки, обмежувача швидкості та шафи керування | у існуючому машинному приміщенні |
| Система керування | Змішана збиральна при русі вниз |

Характеристика та кількість обладнання

| № п/п | Адреса ліфта | Кількість ліфтів | Кількість поверхів | Кількість зупинок | Тип шахти | Вантажопідйомність, кг | Швидкість, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ліфт, що замінюється | Новий ліфт | Ліфт, що замінюється | Новий ліфт |
| 1 | Проспект Любомира Гузара, 3, корпус 5 | 1 | 3 | 3 | глуха | 500 | 630 | 0,5 | 1,0 |

| Технічні, якісні та кількісні вимоги до виконання робіт |
| --- |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта. |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 |  |
| 2 | За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю 500 кг кількість: 3-12 | зупинка | -9 |  |
| 3 | За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю 500 кг кількість: 13,31-38 | м | -24,69 |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 4 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 |  |
| 5 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг кількість: 3-12 | зупинка | -9 |  |
| 6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг кількість: 13,31-38 | м | -24,69 |  |
|  | Матерiали не врахованi нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт) |  |  |  |
| 7 | Провід ПВС 2х0,75 | м | 47 |  |
| 8 | Світильник по типу LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К | шт | 8 |  |
|  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ |  |  |  |
| 9 | Демонтаж підрамника | т | 0,08 |  |
| 10 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 11 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | м2 | 12,9 |  |
| 12 | Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти, Н=3 см | м2 | 5,5 |  |
| 13 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16,4 |  |
| 14 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 15 | Двері металеві ДМП EI60 20*9 П (NEMEF) ЦН ДФЛ 45.200.090.00.00 ( RAL 7035) | шт | 1 |  |
| 16 | Піна Prof PU В1 (вогнестійка) Mr. Build 750 мл | балон | 1 |  |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР") | м2 | 5,5 |  |
| 18 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм) | м2 | 5,5 |  |
| 19 | Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР" - нівелір стяжка "М-200" мастер 25кг кількість: 5,5х30х1,2 | кг | 198 |  |
| 20 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 12,9 |  |
| 21 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 16,4 |  |
| 22 | Плінтус короб пластиковий | м | 16,4 |  |
| 23 | Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.) | комплект | 1 |  |
| 24 | Кутик наружний пластиковий для плінтуса (компл.2шт.) | комплект | 0,5 |  |
| 25 | Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.) | комплект | 1 |  |
| 26 | З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.) | комплект | 1 |  |
| 27 | Металеве посилення перекриття. | т | 0,0498 |  |
| 28 | Швелер №10 L= 850 мм -2 шт | т | 0,014603 |  |
| 29 | Пластина 230х230х10 -4 шт | т | 0,034592 |  |
| 30 | Кутник 50х50х5 L=20 мм-8 шт кількість: 0,6032/1000 | т | 0,0006032 |  |
| 31 | Передвижка до 1 м в межах машинного приміщення існуючих металевих балок посилення (двотавр №20б довжиною до 3,0 м, вагою одного двотавра 58,4кг). Кількість двотаврів -2 шт | т | 0,1168 |  |
|  | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 32 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,41 |  |
| 33 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 23,41 |  |
| 34 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 23,41 |  |
| 35 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 12,9 |  |
| 36 | Фарбування металевих поверхонь (двотавра) | м2 | 1,5 |  |
|  | ШАХТА |  |  |  |
| 37 | Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2х2,1+1,35)х0,15*3 | м2 | 2,4975 |  |
| 38 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (дверний проріз шахти (50х430х2050мм)) | м3 | 0,22 |  |
| 39 | Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти, Н=2 см | м2 | 2 |  |
| 40 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР") | м2 | 2 |  |
| 41 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм) | м2 | 2 |  |
| 42 | Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР" - нівелір стяжка "М-200" мастер 25кг | кг | 32 |  |
| 43 | Свердлення отворiв, дiаметр отвору 25 мм (під індикатор положення каб.) | отв. | 3 |  |
| 44 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2х2,1+1,35)х0,15*3 | м2 | 2,4975 |  |
| 45 | Металеве обрамлення ДШ | шт | 3 |  |
| 46 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли. (Підрубка дверного прорізу шахти (75х500х2050мм(ШхГхВ)) Кількість дверних прорізів 3 шт. Матеріал стіни цегла) | м3 | 0,23 |  |
| 47 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,31 |  |
|  | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 48 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 106,5 |  |
| 49 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 5,5 |  |
|  | ПРИЯМОК |  |  |  |
| 50 | Розбирання монолiтних бетонних тумб | м3 | 0,1 |  |
| 51 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 5,3 |  |
| 52 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР") | м2 | 5,5 |  |
| 53 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм) | м2 | 5,5 |  |
| 54 | Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР" - нівелір стяжка "М-200" мастер 25кг кількість: 5,5х30х1,2 | кг | 198 |  |
| 55 | Свердління верт. отв.діам.12 мм L=120 мм (закладні деталі) | отв. | 12 |  |
| 56 | Свердління верт. отв.діам. 12 мм L=120 мм (для драбини) кількість: 2+4 | отв. | 6 |  |
| 57 | Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (матеріал драбина входить в вартість комплекту ліфтового обладнання - 10кг) | т | 0,031 |  |
| 58 | Закладнi деталi | т | 0,021 |  |
|  | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 59 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 11,8 |  |
| 60 | Просте олiйне фарбування ранiше пофарбованих підлог усерединi будiвлi розбiленим колером без пiдготовлення з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 5,5 |  |
| 61 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [полоса заземлення] | м2 | 1 |  |
|  | Електроосвітлення машинного примішення, підходів до нього |  |  |  |
|  | РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 62 | Демонтаж кожуху металевого для захисту вводiв та електроустаткування | кг | 0,8 |  |
| 63 | Демонтаж патронiв | шт | 3 |  |
| 64 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 10 |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 65 | Шафа (увідно-розподільчий пристрій). | шт | 1 |  |
| 66 | Ввідний пристрій ВУ-1-У3 ГРИФ.656337. 751 | шт | 1 |  |
| 67 | Прокладання коробiв пластикових, 25*16мм | м | 15 |  |
| 68 | Короб пластиковий, 25*16мм | м | 15 |  |
| 69 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 25*16 | м | 15 |  |
| 70 | Провід ПВС 2х0,75 | м | 15 |  |
| 71 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 3 |  |
| 72 | Вимикач прохідний 1-клав. | шт | 3 |  |
| 73 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 74 | Розетка декоративна пластмасова | шт | 1 |  |
| 75 | Монтаж плафонів настiнних або стельових кількість: 2+2 | шт | 4 |  |
| 76 | Світильник стіновий | шт | 2 |  |
| 77 | Лампа розжарювання | шт | 2 |  |
| 78 | Світильник по типу LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К | шт | 2 |  |
|  | Диспетчеризацію ліфта |  |  |  |
| 79 | Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення | ящик | 1 |  |
| 80 | Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) | шт | 3 |  |
| 81 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 кількість: 20+4+4+6 | м | 34 |  |
| 82 | Дюбель с ударным шурупом 6х60 нейлоновый кількість: 20х3 | шт | 60 |  |
| 83 | Кабель (4*2*0,51) кількість: 20+4 | м | 24 |  |
| 84 | Провід ПВС 5*6,0 | м | 4 |  |
| 85 | ТРП 2*0,4 | м | 6 |  |
|  | Придбання обладнання |  |  |  |
| 86 | Ліфт в.п. 630 кг швидкість 1,0 м/с на 3 зупинок зав. EF 6259 | шт | 1 |  |
| 87 | Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А) | шт | 1 |  |
| 88 | Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000 | шт | 1 |  |
| 89 | Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000 | шт | 1 |  |
| 90 | Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000 | шт | 1 |  |
| 91 | Мобільний телефон Prestigio Wize F1 Duo Black | шт | 1 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи ліфтів |  |  |  |
| 92 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | Ліфт | 1 |  |
| 93 | На кожну зупинку додавати або виключати (к=7зуп.) | Ліфт | -1 |  |